Ú Z E M N Í   P L Á N

P  O  D  O  L  Í

Doplňující průzkumy a rozbory

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.		           e-mail: ciznerova@usbrno.cz

602 00 Brno, Příkop 8

tel.:	    +420 545 175 896

fax:	    +420 545 175 892

| Akce: | ÚZEMNÍ PLÁN PODOLÍ DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY |  |
| --- | --- | --- |
| Evidenční číslo: | 221-004-976 |
| Pořizovatel: | Magistrát města Přerova |
| Zhotovitel: | Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. |  |
| Projektanti: | urbanismus, architektura: | Ing. arch. Vanda Ciznerová |  |
|  | dopravní řešení: | Ing. Miloslava Škvarilová |  |
|  | vodní hospodářství: | Ing. Pavel Veselý |  |
|  | energetika, veřejné komunikační sítě: |  |  |
|  | ekologie, životní prostředí: | Mgr. Martin Novotný Mgr. Lucie Burýšková |  |
|  | ochrana ZPF, PUPFL: |  |  |
|  | grafické zpracování: | Ing. Veselý |  |
| Datum: | červenec 2022 |

OBSAH

A.	Základní údaje	4

B.	Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů	5

C.	Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů	13

D.	Širší vztahy	13

D. 1.	Širší vztahy, význam obce ve struktuře osídlení	13

D. 2.	Dopravní infrastruktura – širší vztahy	14

D. 3.	Technická infrastruktura – širší vztahy	14

D. 4.	Územní systém ekologické stability – širší vztahy	14

D. 5.	Vodní hospodářství – širší vztahy	14

D. 6.	Sousedící obce – širší vztahy	14

E.	Základní charakteristika řešeného území, vymezení a využití zastavěného území, plochy s rozdílným způsobem využití území	15

E. 1.	Charakteristika řešeného území	15

E. 2.	Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje hodnot území	16

E. 3.	Využití zastavěného území, územní předpoklady rozvoje sídla	20

F.	Veřejná infrastruktura	26

F. 1.	Dopravní infrastruktura	26

F. 2.	Technická infrastruktura	28

G.	Vyhodnocení podmínek životního prostředí	32

H.	Zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území	36

# Základní údaje

Pro správní území obce Podolí platí Územní plán obce Podolí, který byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Podolí ze dne 1.3.2002, jehož závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou Obce Podolí o závazné části územního plánu obce Podolí, která nabyla účinnosti dne 25.3.2002, ve znění Změny č. 1 územního plánu obce Podolí, schválené Zastupitelstvem obce Podolí dne 26.2.2006 (nabytí účinnosti vyhlášky dne 14.3.2006), ve znění Změny č.2 schválené Zastupitelstvem obce Podolí dne 28.7.2006 (nabytí účinnosti vyhlášky dne 15.8.2006), ve znění Změny č.3 schválené Zastupitelstvem obce Podolí dne 8.10.2006 (nabytí účinnosti vyhlášky dne 24.10.2006, ve znění Změny č.4 vydané Zastupitelstvem obce Podolí dne 25.3.2008 (nabytí účinnosti dne 15.4.2008), ve znění Změny č.4 vydané Zastupitelstvem obce Podolí dne 25.3.2008 (nabytí účinnosti dne 15.4.2008, ve znění Změny č.5 vydané Zastupitelstvem obce Podolí dne 13.1.2008 (nabytí účinnosti dne 12.2.2008), ve znění Změny č.6 vydané Zastupitelstvem obce Podolí dne 30.5.2013 (nabytí účinnosti dne 19.9.2014).

Pořízení nového Územního plánu Podolí bylo schváleno zasedáním Zastupitelstva obce Podolí dne 22.7.2020.

Důvody pro pořízení nového územního plánu jsou potřeba přizpůsobit územně plánovací dokumentaci platné legislativě – ust. § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které stanovuje, že dosavadní územní plány obcí schválené před 01.01.2007, u nichž nebude provedena úprava a v rozsahu této úpravy nebudou projednány a vydány do 31.12.2022, pozbudou platnosti, a dále potřeba zohlednit změny v území a současné potřeby obce.

Vymezení řešeného území

| název kraje | Olomoucký kraj |
| --- | --- |
| kód kraje | CZ071 |
| název SO ORP | Přerov |
| kód SO ORP | 7109 |
| název obce | Podolí |
| kód obce | 516864 |
| výměra řešeného území [ha] | 214 |
| počet obyvatel k 1.1.2022 | 205 |

Podklady

Politika územní rozvoje ve znění Aktualizace č.1,2,3,4 a 5

Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3 a 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK).

Územně analytické podklady ORP Přerov 2020

Územní plán obce Podolí (ve znění změn č.1 – 5.)

DKM Podolí u Přerova

průzkum v terénu

webové stránky obce Podolí

Český statistický úřad – webové stránky

Národní inventarizace kontaminovaných míst – I. etapa 2009 – 2012, II. etapa 2018 – 2021

Komplexní radonová informace, ČGS (Radonový index 1:50 000)

Půdní mapa 1:50 00, ČGS

Geologická mapa 1 : 50 000, ČGS

Geoportál SOWAC-GIS

Geoportál INSPIRE - VÚKOZ: Klimatické oblasti ČR, https://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Aplikace MapoMat AOPK ČR

Evidence válečných hrobů, Ministerstvo obrany ČR

Centrální evidence vodních toků, eAgri, Ministerstvo zemědělství 2014

Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje (UDI Morava s.r.o. 2004)

Územně energetická koncepce Olomouckého kraje, včetně akčního plánu,

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje v platném znění,

Koncepce odpadového hospodářství Olomouckého kraje, Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 - 2025,

Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava - CZ07,

Koncepce ochrany přírody a krajiny na území Olomouckého kraje,

Územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje,

Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji,

Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje.

# Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

#### 1. Politika územního rozvoje České republiky

Dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008, schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20.07.2009, ve znění Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, schválené usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15.04.2015, Aktualizace č. 2, Politiky územního rozvoje České republiky, schválené usnesením Vlády České republiky č. 629 ze dne 02.09.2019, Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky, schválené usnesením Vlády České republiky č. 630 ze dne 02.09.2019, Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky, schválené usnesením Vlády České republiky č. 833 ze dne 17.08.2020, a Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky, schválené usnesením Vlády České republiky č. 618 ze dne 12.07.2021 (dále jen PÚR ČR), není správní území obce Podolí zařazeno v žádné rozvojové ose, ani rozvojové oblasti republikového významu.

Správní území obce je součástí specifické oblasti, ve které se projevují aktuální problémy republikového významu (území obce z ORP Přerov):

- SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem.

Řešení územního plánu bude respektovat zařazení do specifické oblasti republikového významu.

Navrhované řešení bude dále vycházet z obecných zásad stanovených v PÚR ČR v kap. 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje, vztahujících se k řešenému území:

(14)	Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.

Územní plán prověří možnosti rozvoje obce z hlediska požadavků nových ploch bydlení i koncepci technické infrastruktury souběžně s koncepcí řešení krajiny, budou respektovány přírodní hodnoty kulturní krajiny, prvky utvářející krajinný ráz území, který vychází z dlouhodobě zemědělské tradice v území.

(14a)	Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

Územní plán prověří možnosti rozvoje při zohlednění výše zmíněného.

(16)	Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

Budou stanoveny zásady koncepce rozvoje obce, urbanistické koncepce a ochrany přírodních i kulturních hodnot území, které zajistí zachování hodnot řešeného území – zejména respektování krajinného celku A. Haná – udržet charakter otevřené kulturní venkovské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí (zemědělský a lesozemědělský typ krajiny).

(16a)	Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek

V rámci řešení bude vycházeno z principu integrovaného rozvoje území.

(19)	Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. území bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

V rámci řešení bude hospodárně využíváno zastavěné území a zajištěna ochrana nezastavěného území.

(20)	Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

Budou uplatněny prvky územního systému ekologické stability v krajině a všeobecně budou uplatněna opatření v krajině v zájmu zvýšení její ekologické a vodohospodářské stability, zachování a obnovy rozmanitosti i estetické hodnoty,

(20a) 	Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení enviromentálních problémů.

Při řešení návrhu územního plánu budou stanoveny zásady zajišťující migrační prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka.

(22) 	Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

Budou prověřeny možnosti vytvoření podmínek pro různé formy cestovního ruchu. Dle potřeby bude doplněn systém cyklostezek a komunikací vhodných pro různé formy turistiky, zejména cykloturistiky, zejména takových, které zpřístupní a propojí zajímavosti na území obce i obcí okolních.

(23)  Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.

Návrh dopravní a technické infrastruktury bude řešen při zachování prostupnosti krajiny a s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny.

(24) 	Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

Územním plánem bude vymezena a doplněna komunikační síť.

(25) 	Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu.

V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami.

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. Územní plán prověří podmínky a vymezí územní podmínky pro možnost uplatnění protierozních opatření a pro snížení rizika vodní a větrné eroze.

(28)    Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.

Územní plán prověří možnosti rozvoje při zohlednění výše zmíněného.

(29)	Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní podmínky pro upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.

Bude řešena koncepce dopravní infrastruktury a veřejných prostranství, v rámci které budou vytvořeny podmínky pro vzájemné propojení hromadné dopravy s provozem pěších a cyklistů.

(30)	Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.

Bude řešena koncepce technické infrastruktury a vytvořeny podmínky pro její zkvalitnění.

(31)	Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.

Územní plán prověří možnost vymezení ploch vhodných pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby, případně stanoví podmínky pro možností uplatnění obnovitelných zdrojů energie.

Územní plán bude respektovat politiku územního rozvoje v aktuálním znění.

#### Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydaných Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.02.2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatření obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 28.03.2008, ve znění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/9/44/2011 ze dne 22.04.2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 28400/2011, které nabylo účinnosti 14.07.2011, Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24.07.2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 41993/2017, které nabylo účinnosti 19.05.2017, Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/14/43/2019 ze dne 25.02.2019 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 24792/2019, které nabylo účinnosti 19.03.2019, Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23.09.2019 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 104377/2019, které nabylo účinnosti 15.11.2019 (dále jen ZÚR OK) a  Aktualizace č. 4 vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/7/81/2021 ze dne 13. 12. 2021 formou opatření obecné povahy pod č. j. KUOK 123647/2021, které nabylo účinnost 27. 1. 2022), není správní území obce Podolí součástí žádné rozvojové osy ani rozvojové oblasti ani žádné specifické oblasti.

Řešením územního plánu budou zohledněny priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovené v kap. A.1. ZÚR OK, zejména:

A.1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území

3. Priority v oblasti soudržnosti společenství obyvatel:

3.2.2. vymezit plochy a koridory veřejné infrastruktury přiměřené velikosti a funkčnímu významu obce, a to zejména vzhledem ke stavu a očekávanému vývoji dopravní obslužnosti území;

3.2.3. plochy bydlení vymezovat s ohledem na posílení sociální soudržnosti obyvatel území, zejména zamezovat územní segregaci obyvatel na základě požadavků vyplývajících z regionálního a oborového plánování (zejména komunitního plánování);

3.2.5. v oblasti venkova vytvářet podmínky pro řešení rozvoje bydlení a poskytování služeb (zdravotních, kulturních, sociálních, rekreačních, lázeňských);

3.2.6, oblasti venkova vytvářet podmínky pro řešení rozvoje bydlení a poskytování služeb (zdravotních, kulturních, sociálních, rekreačních, lázeňských);

3.2.7. vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území, obyvatelstva a civilizačních hodnot před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zvýšit funkčnost a akceschopnost složek integrovaného záchranného systému jako nástroje ke snížení dopadů nepříznivých účinků mimořádných událostí na obyvatelstvo;

4. Priority v oblasti hospodářského rozvoje:

4.7.2. vymezit plochy pro umístění podnikatelských aktivit, zohlednit při tom:

4.7.2.2. návaznosti na vymezený nadřazený systém dopravní a technické infrastruktury;

4.7.2.3. stanovené zásady pro ochranu přírodních a kulturních hodnot území;

5. Priority v oblasti ochrany životního prostředí:

5.4.1. priority v oblasti ochrany ovzduší:

5.4.1.1. vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů ploch s koncentrovanou výrobní činností na plochy bydlení;

5.4.1.10. podporovat rozvoj cyklistické dopravy;

5.4.2. priority v oblasti ochrany vod:

5.4.2.1. podporovat rozvoj infrastruktury v oblasti dodávky kvalitní pitné vody a nakládání s odpadními vodami;

5.4.2.2. za prioritní na úseku odkanalizování a čištění odpadních vod považovat zajištění potřebné kapacity a účinnosti čištění ČOV, z nichž jsou vyčištěné vody vypouštěny do vodních toků s kvalitou lososových vod, nebo se nacházejí v CHOPAV, v území Ramzovského nasunutí, v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů;

5.4.2.4. nepovolovat rozsáhlou zástavbu rodinných domů v území, ve kterém není zajištěná veřejná kanalizace včetně ČOV a veřejný vodovod;

5.4.2.5. nepovolovat zavážení ramen vodních toků. Prověřit vhodnost a případně zajistit možnost znovu napojení ramen na vodní tok zejména u řek Moravy a Bečvy. V místech, kde je vhodná koncepční revitalizace, obnovovat tůně a mokřady a vytvářet podmínky pro rozšiřování lužních lesů a trvalých travních porostů podél vodotečí. Navrhovat a podporovat revitalizace vodních toků za účelem zvyšování biologické rozmanitosti krajiny, zlepšování podmínek pro samočištění vod, zvyšování aktuálních zásob vody ve vodních tocích, zvyšování zásob poříčních podzemních vod, obnovy přirozené dynamiky toků, obnovy migrační prostupnosti toků pro vodní organismy, tlumení velkých vod rozlivem v nivách vodních toků;

5.4.2.8. upřednostňovat a podporovat zvýšení retenční schopnosti krajiny zejména v záplavovém území převedením orné půdy na trvalé travní porosty nebo jiným obdobným zvýšením ekologické stability území. Podporovat výstavbu suchých retenčních prostorů. Konkrétní záměry na realizaci musí být prověřeny a posouzeny dle platných právních předpisů (EIA) v příslušných správních řízeních;

5.4.2.14. v zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní;

5.4.3. priority v oblasti ochrany půdy a zemědělství:

5.4.3.1. dbát na přiměřené využívání půdy pro jiné, než zemědělské účely, půdu chápat jako jednu ze základních prakticky neobnovitelných složek životního prostředí, k záboru ZPF a PUPFL navrhovat pouze nezbytně nutné plochy, upřednostňovat návrhy na půdách horší kvality při respektování urbanistických principů a zásad;

5.4.3.2. podporovat ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a rovněž před negativními jevy způsobenými přívalovými srážkami;

5.4.3.4. prosazovat extenzivní principy ekologického zemědělství;

5.4.3.5. neperspektivním částem zemědělské půdy (velikostně omezených, vklíněných do zastavěného území či PUPFL, problematicky technicky obhospodařovatelných) navracet jejich ekologické funkce;

5.4.4. Priority v oblasti ochrany lesů:

5.4.4.2. pokračovat v postupné druhové diverzifikaci dřevin v lesích všech kategorií a v průběžném zlepšování prostorové struktury lesů tak, aby směřovaly k přírodě blízkému stavu;

5.4.4.4. podporovat mimoprodukční funkce lesů;

5.4.5. Priority v oblasti nakládání s odpady:

5.4.5.1. nepodporovat neodůvodněné návrhy nových ploch pro skládky a spalovny nebezpečných odpadů;

5.4.6. Priority v oblasti péče o krajinu:

5.4.6.1. respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu, podporovat a realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí environmentální i estetické funkce krajiny a ekosystémů; důraz klást na posilování retenční schopnosti krajiny a omezování fragmentace krajiny;

5.4.6.2. respektovat návrh skladebných částí nadmístního ÚSES vymezených v ZÚR OK, upřesnit a stabilizovat jejich vymezení v rámci ÚP obcí a doplnit prvky lokálního ÚSES;

5.4.8. Priority v oblasti veřejného zdraví:

5.4.8.1. pro snížení vlivů hluku na venkovní chráněný prostor podporovat přemístění významných dopravních tahů zejména mimo plochy bydlení, občanského vybavení a rekreace U navrhovaných dopravních koridorů řešit ochranu před nepříznivými účinky zejména hluku v rámci zpracování územních plánů a podrobné dokumentace komplexně tj. souběžně navrhovat protihluková opatření (stavby protihlukových bariér, valy, pásy izolační zeleně, aj.), popř. navrhovat vhodné funkční využití ploch navazujících na dopravní koridory (plochy pro umístění aktivit nenáročných na kvalitu prostředí z hlediska hlukové zátěže – např. sklady, objekty výrobního charakteru, které nezatěžují prostředí zvýšenou hladinou hluku aj.) při respektování urbanistických zásad a na základě projednání s dotčenými orgány);

5.4.8.3. na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, předcházet při řešení ÚP dalšímu zhoršování stavu. Zohlednit při tom požadavky stanovené v odst. 5.4.1., a další relevantní podmínky stanovené v kap. A.8.

Navrhované řešení územního plánu bude respektovat požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury stanovené v kap. A.8. ZÚR OK, zejména:

##### A.2.  Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního rozvoje a vymezení oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí

Dle ZÚR OK není obec Podolí součástí žádné rozvojové osy ani oblasti.

A.3. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu

Dle ZÚR OK není obec Podolí součástí žádné specifické oblasti.

##### A.4. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv;

##### Vymezení návrhových prvků: E19

61.2.2.6. 400 kV Prosenice –Otrokovice (přestavba stávajícího vedení na dvojité –na P9

66.1.1. plynovod „Moravia –VTL plynovod“ úsek 1 Tvrdonice –Libhošť DN700-1200;

##### A.5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje.

74.4. Podporovat a realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí environmentální i estetické funkce krajiny a ekosystémů; důraz klást na posilování retenční schopnosti krajiny, zvyšování druhové diverzity a ekologické stability, protierozní ochranu a migrační průchodnost pro živočichy.

74.5. Při využití území respektovat vymezení nadregionálních a regionálních prvků územního systému ekologické stability krajiny. Respektovat zásady ochrany jednotlivých prvků ÚSES stanovené v podkapitole A.4.

##### A.6. Vymezení cílových charakteristik krajiny,

Řešené území se nachází v krajinném celku:

- A – Haná

81. u jednotlivých krajinných matric (typů uspořádání krajiny) chránit a podporovat rozvoj jejich rozhodujících atributů:

81.1. v krajinných celcích A., C. a I. udržet charakter otevřené kulturní venkovské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí (zemědělský a lesozemědělský typ krajiny), v nivách podporovat především typ lesozemědělské a lesní krajiny a navíc dbát na omezení výstavby pouze na jejich břehy. Osídlení včetně urbanizace rozvíjet především na březích niv (řetězové urbanizační koridory);

##### A.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit

85. V řešeném území jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby vyplývající ze ZÚR OK:

E14 - (Plynovod přepravní soustavy „Moravia – VTL plynovod“)

E25 - Vedení 400 kV Prosenice – Otrokovice – přestavba stávajícího vedení na dvojité

##### A.8. Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury

90. K zachování vyvážené sídelní struktury a stabilizace osídlení respektovat tyto požadavky:

90.1. zachovat ráz urbanistické struktury území se specifickými hodnotami, jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Jejich ochrana by měla být vždy vyvážena se sociálně ekonomickým využitím území;

91. K zajištění vyvážených požadavků obcí na plochy bydlení a budoucích potřeb v dimenzování nároků na technickou infrastrukturu respektovat tyto požadavky:

91.1. změny v území provádět s ohledem na hospodárné využití zastavěného území, zejména existujících proluk v zástavbě a ploch nevyužitých;

91.3. při návrhu ploch pro novou bytovou výstavbu zohlednit možnosti optimálního využití území (zejména s ohledem na nároky na vyvolané investice ve veřejné infrastruktuře);

91.4. rozvoj obcí a sídel komplexně posuzovat jak s ohledem na politicky formulované záměry rozvoje, tak i na ostatní předpoklady rozvoje, limitované zejména podmínkami životního prostředí;

92. Při zpracování územních plánů věnovat pozornost zejména:

92.3. koordinaci průchodu prvků ÚSES (nadmístního i lokálního významu) na hranicích obcí a kraje.

##### A.9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií

V řešeném území se nevymezují.

##### A.10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo pořízení a vydání regulačního plánu Krajským úřadem jako podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití, včetně stanovení lhůty pro jeho pořízení a předložení zastupitelstvu kraje

V řešeném území se nevymezují.

Územní plán bude respektovat územně plánovací dokumentaci vydanou krajem v aktuálním znění.

Konkrétní úkoly vyplývající ze ZÚR OK pro řešení jednotlivých oblastí, týkající se řešeného území, jsou uvedeny v textu následujících kapitol.

Územní plán bude respektovat územně plánovací dokumentaci vydanou krajem v aktuálním znění.

Územní studie a jiné koncepční a strategické materiály

V územním plánu dále zohlednit platné koncepční rozvojové materiály a územně plánovací podklady Olomouckého kraje:

- Aktualizace Územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje (budou respektovány regulativy pro umisťování větrných elektráren),

- Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje v platném znění (bude respektován v obecných principech, žádné konkrétní požadavky pro řešené území z programu nevyplývají),

- Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje (bude respektován v obecných principech, žádné konkrétní požadavky pro řešené území z programu nevyplývají)

- Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje (bude respektován v obecných principech, žádné konkrétní požadavky pro řešené území z programu nevyplývají)

- Plán dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje (bude respektován v obecných principech, žádné konkrétní požadavky pro řešené území z programu nevyplývají)

- Územní studie rozvoje cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje (bude respektován v obecných principech, žádné konkrétní požadavky pro řešené území z programu nevyplývají)

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje (bude respektován)

- Územně energetická koncepce Olomouckého kraje – včetně akčního plánu (bude respektována v obecných požadavcích, žádné konkrétní požadavky pro řešené území z dokumentace nevyplývají),

- Koncepce odpadového hospodářství Olomouckého kraje, Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 až 2025 (budou respektovány v obecných požadavcích, žádné konkrétní požadavky pro řešené území z dokumentace nevyplývají),

- Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje (respektovat v obecných požadavcích, žádné konkrétní požadavky pro řešené území ze studie nevyplývají),

- Program zlepšování kvality ovzduší – zóna střední Morava – CZ07, (bude respektován v obecných principech, žádné konkrétní požadavky z programů nevyplývají),

- Koncepce ochrany přírody a krajiny na území Olomouckého kraje (bude respektována v obecných principech, žádné konkrétní požadavky z dokumentace nevyplývají).

# Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů

Podkladem pro řešení návrhu Územního plánu Podolí budou Územně analytické podklady správního obvodu ORP Přerov – aktualizace 2020 (dále jen ÚAP).

V rozboru udržitelného rozvoje území je hodnocení hospodářského pilíře záporné, navrhované řešení proto bude směřovat k jeho posílení.

Koncepci rozvoje řešeného území navrhnout tak, aby byly dodrženy principy udržitelného rozvoje území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel území.

V územním plánu řešit problémy vyplývající z ÚAP – místní problémy.

ÚAP vymezuje problémy k řešení v podrobnější projektové dokumentaci:

- ohrožení zastavěného území bleskovou povodní,

- splachy půdy při přívalových deštích – lokality identifikované obcemi

ÚAP vymezuje problém k realizaci – již zcela nebo částečně zohledněn v ÚP obce.

- realizace kanalizace a ČOV

ÚAP vymezuje obecně definovaný problém.

- zvýšené riziko eroze zemědělské půdy – svažité pozemky.

V územním plánu respektovat limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí a zohlednit hodnoty území (vč. památek místního významu). Vycházet přitom z územně analytických podkladů správního obvodu ORP Přerov v aktuálním znění.

# Širší vztahy

## Širší vztahy, význam obce ve struktuře osídlení

Řešené území je součástí Olomouckého kraje. Jedná se o obec nacházející se východně od Přerova. Katastrálně sousedí s obcemi Čechy (k.ú, Čechy), Želatovice (k.ú. Želatovice), Tučín (k.ú. Tučín), Pavlovice u Přerova (k.ú. Pavlovice u Přerova), Hradčany (k.ú. Hradčany u Přerova).

Spádovost za vyšší občanskou vybaveností a pracovními příležitostmi je do Přerova.

## Dopravní infrastruktura – širší vztahy

#### Železniční doprava

Na katastru obce se nenachází žádná železniční doprava.

#### Silniční doprava

Katastrálním územím obce prochází silnice:

II/150 I	přemostění vodoteče - Čechy

III/01861	Želatovice - Podolí

#### LETECKÁ DOPRAVA

V řešeném území se nenachází. Do řešeného území zasahují ochranná pásma letiště (OP přechodové plochy, OP vodorovné plochy, OP vzletového a přistávacího prostoru).

#### VODNÍ DOPRAVA

V řešeném území se nenachází.

## Technická infrastruktura – širší vztahy

- Z hlediska nadřazených systémů se jedná o území, kde se nachází energetické sítě o napěťové hladině 400 kV. Řešeným územím prochází VTL plynovod nad 40 barů. Obě vedení prochází v severozápadní části k.ú.

- V jižní části řešeného území prochází trasa VTL plynovodu do 40 barů. Dále od západu (z obce Želatovice) přichází trasa STL plynovodu.

- Území obce Podolí je v současné době napájeno odbočkami z nadzemního vedení VN 22 kV.

- V zastavěném území obce je stávající rozvod plynu STL. Přívod plynovodu do obce je proveden ze stávající VTL regulační stanice nacházející se na k.ú. Želatovic.

Zásobování obce pitnou vodou je zajišťováno ze skupinového vodovodu Přerov – větev Pavlovická.

Obec nemá vybudován systém odkanalizování.

## Územní systém ekologické stability – širší vztahy

Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje je v řešeném území vymezen regionální biokoridor RK 1539.

## Vodní hospodářství – širší vztahy

Celé řešené území se nachází v ochranném pásmu zdroje přírodní minerální vody Horní Moštěnice IIa.

## Sousedící obce – širší vztahy

tab.1   Sousedící obce

| obec | k. ú. | Doprava | Technická infrastruktura | ÚSES, voda v krajině |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavlovice u Přerova | Pavlovice u Přerova | x | ochranná pásma letiště | x |
| Hradčany | Hradčany na Moravě | cyklotrasa č. 6239 | x | x |
| Čechy | Čechy | cyklotrasa č. 6062 | nadzemní vedení vn VTL plynovod do 40 barů | LBK 18 |
| Želatovice | Želatovice | silnice II/150 I silnice III/01861 cyklotrasa č. 6062 | nadzemní vedení zvn VTL plynovod nad 40 barů VTL plynovod do 40 barů STL plynovod vodovod elektronické komunikační vedení návrh koridoru pro nadzemní vedení zvn návrh koridoru pro VTL plynovod nad 40 barů | RK 1539c LK 17/46 LK 25/46 |
| Tučín | Tučín | silnice II/150 I cyklotrasa č. 6239 | nadzemní vedení zvn VTL plynovod nad 40 barů STL plynovod vodovod elektronické komunikační vedení návrh koridoru pro nadzemní vedení zvn návrh koridoru pro VTL plynovod nad 40 barů | RK 1539a |

Vyhodnocení, problémy k řešení:

- vymezit koridor pro umístění nadzemního vedení zvn 400 kV  Prosenice – Otrokovice přestavba stávajícího vedení na dvojité (k.ú. Želatovice, Tučín)

- vymezit koridor pro umístění VTL plynovodu nad 40 barů – plynovod přepravní soustavy „Moravia – VTL plynovod“ (k.ú. Želatovice, Tučín)

na území sousedních obcí a obce Podolí zajistit návaznost ÚSES

# Základní charakteristika řešeného území, vymezení a využití zastavěného území, plochy s rozdílným způsobem využití území

## Charakteristika řešeného území

Řešené území je vymezeno správní hranicí obce Podolí, které je tvořeno katastrálním územím Podolí u Přerova.

### Přírodní podmínky

#### Geomorfologické a geologické poměry

Řešené území se nachází v Západobeskydském podhůří v Podbeskydské pahorkatině, v podcelku Kelčská pahorkatina. Celé území leží v okrsku Tučínská pahorkatina. Reliéf území tvoří údolí Podolského potoka, směrem k hranicím se zvedají údolní svahy a přechází v ploché hřbety. Podloží tvoří vápnité jíly a kamenito-písčito-jílovitá eluvia sedimentárních hornin badenu, karpatu a flyše. Vrchol Skleňák a údolní svahy v severní části obce jsou budovány vápnitými písky, svah ve východní části obce jílovci a pískovci. Na jihozápadní okraj obce zasahuje spraš. Údolí vodního toku je pokryto smíšenými sedimenty, navazující svahy v západní části obce písčito-hlinitým až hlinito-písčitým sedimentem.

#### Půdní poměry

V půdním pokryvu je zastoupena hnědozem (subtyp modální a slabě oglejená) a luvizem (subtyp modální a arenická). Modální hnědozem v řešeném území převažuje, luvizem se nachází v severní a východní části, na svazích je zastoupen i arenický subtyp. Slabě oglejená hnědozem se nachází v západní části na údolních svazích. V údolí vodního toku se nachází luvizem oglejená a fluvizem glejová.

#### Klimatické poměry

Dle klimatických oblastí podle VÚKOZ (vycházejících z pozorování v letech 1960 - 2000) se řešené území nachází v teplé klimatické oblasti, pro kterou je typické dlouhé léto s 40-50 letními dny a průměrnou teplotou 15-16 °C a normálně dlouhá zima s 50-60 ledovými dny s průměrnou teplotou -2 až -3 °C.

#### Hydrologické poměry

Řešené území spadá do povodí Podolského potoka, který je pravostranným přítokem Moštěnky (k.ú. Prusy).

#### FYTOGEOGRAFICKÉ POMĚry

Dle regionálně fytogeografického členění ČSR (Botanický ústav ČSAV, 1987) se území nachází ve fytogeografickém obvodu Karpatské mezofytikum.

#### sesuvná území

Geofond ČR – Český geologický ústav eviduje v katastru obce sesuvná území. Jedná se o plošný a bodový aktivní sesuv na jihovýchodě obce.

#### Krajinný ráz

Krajina navazující na zastavěné území obce nespadá do území s vysokou kvalitou krajinného rázu, je využívána  monofunkčně, podřízená intenzivnímu zemědělství. V území se však nachází přírodní prvky, které kvalitu krajinného rázu zvyšují. Jedná se o údolí Podolského potoka s navazující břehovou vegetací, rybník v jihovýchodní části obce, drobné plochy zeleně v krajině a doprovodnou zeleň podél cest a komunikací.

## Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje hodnot území

Kulturní, přírodní a civilizační hodnoty jsou vyznačeny v grafické části dokumentace.

Podle mapy prvního vojenského mapování je patrné, že se v tomto období na území obce nacházely dvě oddělené osídlené lokality. Historické jádro tvoří osídlení podél vodního toku. Jihovýchodně od jádra se nacházela menší osídlená lokalita, která však posléze zanikla.

Obec Podolí (Podoly) na výřezu mapy I. vojenského (josefského) mapování z let 1764 – 1768.

zdroj: © Laboratoř geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně –1st Military Survey, Section No. 63,

Austrian State Archive / Military Archive, Vienna

Kromě zániku osídlení na jihovýchodě jsou mezi prvním a druhým vojenským mapováním patrné změny v cestní síti v krajině. Pruh lesa severně od obce rovněž zanikl. K žádnému výraznému rozšíření zástavby nedošlo.

Obce Podolí (Podoly) na výřezu mapy II. vojenského (Františkova) mapování z let 1836 – 1852.

zdroj: © Laboratoř geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně – www.geolab.cz, 2nd Military Survey, Section No. O_10_I, Austrian State Archive / Military Archive, Vienna

Struktura krajiny mezi druhým a třetím vojenským mapováním se nevyznačuje výraznými změnami, hlavní cestní síť zůstává zachována. Zástavba se nerozšiřuje, pouze jihozápadně od obce se objevuje kaplička.

Obce Podolí (Podoli) na výřezu mapy III. vojenského mapování z let 1876 – 1878.

zdroj: © Laboratoř geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně – www.geolab.cz

Z topografické mapy S-1952 je vidět, že se zástavba v obci Podolí od 2. poloviny 20. století značně rozšířila, především východním směrem od historického jádra obce. V krajině vznikly nové cesty.

Obec Podolí na výřezu základní mapy 1 : 25 000 S-1952 z roku 1957.

zdroj: Archivní mapy ÚAZK – http://archivnimapy.cuzk.cz/

Obec Podolí na výřezu ortofotomapy z 50.let 20. století

zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Od 50. let minulého století do současnosti se obec rozšířila na východě, došlo k zahuštění zástavby, nové stavby vznikly v menší míře i na západě obce.

Obec Podolí na výřezu aktuální ortofotomapy.

zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map

### Kulturní hodnoty (urbanistické a architektonické)

#### Území s archeologickými nálezy

Řešené území je územím s předpokladem výskytu archeologických nálezů. Podle sdělení oddělení archeologické památkové péče Státního památkového ústavu v Olomouci je řešený katastr územím s archeologickými nálezy ve smyslu odst. 2, § 22 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Na katastru se nachází archeologická naleziště viz grafická část.

tab.2   Seznam lokalit archeologických nalezišť I. a II.  kategorie.

| Kód | Kategorie | Název | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| ID SAS 25-13-13/14 | I. | "Skleňák", "Díly nad silnicí" | Vrchol Skleňák severozápadně od obce |
| 25-13-13/11 | II. | Podolí - intravilán | Historické jádro obce |

#### Kulturní památky – památkově chráněné objekty

Na katastrálním území obce se nenacházejí nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

#### památky místního významu

Na katastrálním území obce se nacházejí památky místního významu – architektonicky či historicky cenné stavby:

- kaple sv. Cyrila a Metoděje

- výklenková kaple

- národní hostinec

- dům č.p. 40 (p.č. 55)

- pomníky

- křížky, hřbitovní kříž

Při terénním průzkumu nebyly zjištěny další objekty, které by bylo vhodné doplnit do seznamu památek místního významu.

VÁLEČNÉ HROBY

Na katastrálním území obce se nachází válečný hrob:

- pomník padlým 1. a 2. sv. války

Přírodní hodnoty

Krajinu v celém řešeném území lze definovat jako krajinu kulturní s podprůměrným podílem lesní půdy, se zemědělskou tradicí, dlouhodobě ovlivněnou činností člověka. Charakteristická je dominance zemědělských ploch s převahou orné půdy. Hodnotu krajiny zvyšuje především údolí Podolského potoka, na které je navázána vegetace, a drobné plochy zeleně v zemědělské krajině. Větší plochy zeleně se nachází na severovýchodě území v návaznosti na vodní tok a na jihovýchodě území. Podél některých cest se nachází doprovodná vegetace. Zastavěné území je situováno do údolí Podolského potoka. Luční porosty se na území obce nachází v menší míře, drobné plochy se vyskytují v návaznosti na zastavěné území, rozsáhlejší celky jsou patrné na východě a severozápadě obce.

Součástí historické zemědělské krajiny byl vysoký podíl cest dělících zemědělské plochy, vyšší podíl lučních porostů a nižší podíl rozptýlené krajinné zeleně a lesů. Tato pestrost využití území (land use) byla např. zárukou akceptovatelné míry erozního ohrožení v území, druhové pestrosti a prostupnosti krajiny. Technologická změna způsobu obhospodařování a společenské změny II. poloviny 20. stol., které vedly ke sloučení polností do velkých užitných lánů sebou přinesly několik problémů:

- vymizelo drobné měřítko krajiny a její mozaikovitost, kdy součástí zemědělských ploch byly i drobné plochy zeleně (ne vždy vzrostlé), jako součást polních cest.

- zvýšila se geometrizace krajiny a zvýšil se podíl náletové zeleně v území na úkor starých sadů, pastvin a luk

- zvýšilo se erozní riziko a ohrožení krajiny způsobené dlouhými odtokovými liniemi nedělenými polními cestami, případně mezemi.

- snížila se prostupnost krajiny na základní kostru podřízenou hospodaření v krajině bez následného propojení na sousední území

#### Krajinný ráz

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vymezují na území obce oblast se shodným krajinným typem:

- A – Haná (západní část k.ú.)

V územním plánu respektovat krajinné matrice (typů uspořádání krajiny) chránit a podporovat rozvoj jejich rozhodujících atributů v krajinném celku.

#### Civilizační hodnoty

Jedná se o hodnoty území spočívající v jeho vybavení veřejnou infrastrukturou (dopravní a technickou infrastrukturou, občanským vybavením, veřejnými prostranstvími), v možnosti jeho dalšího rozvoje, v dopravní dostupnosti obce, ve vlastnostech či různorodosti obytného prostředí, v možnosti využívání krajiny k zemědělským účelům apod.

Vyhodnocení, problémy k řešení

- řešit problematiku erozního ohrožení půdy

- zajistit návaznost účelových komunikací na sousední obce

## Využití zastavěného území, územní předpoklady rozvoje sídla

#### plochy Bydlení

V obci je zástavba zejména řadovými rodinnými domy a izolovanými rodinnými domy. Převážná část rodinných domů je v dobrém a vyhovujícím stavu.

Vymezení návrhových ploch dle platného územního plánu je v grafické části aktualizováno.

| lokalita | Počet navržených RD | poznámky |
| --- | --- | --- |
| B1 + B2 | 2 +1 | k realizaci 3 |
| B3 | 2 | k realizaci 2 |
| B4 | 1 | k realizaci 1 |
| B5, B6 B7 | 6 + 6 rezerva | k realizaci 11 |
| B8 | 1 | k realizaci 0 |
| B9 | 4 | k realizaci 4 |
| Z4/1 | 1 | k realizaci 0 |
| B10 | 5 | k realizaci 5 |
| B11 | 1 | K realizaci 0 |

Celkový počet předpokládaných rodinných domů v plochách bydlení vymezených v územním plánu je 26.

Návrhové plochy dle požadavků obce, dle požadavků obyvatel a průzkumu:

| Číslo lokality | jméno | Pozemek p.č. | požadavek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | p. N. K. | 553 | k rekreaci či ke stavbě rodinného domu – plocha bydlení |
| 2 | p. K. K. | 554 | k rekreaci či ke stavbě rodinného domu – plocha bydlení |
| 3 | p. J. V. | 495 | výstavba rodinného domu – plocha bydlení |
| 4 | p. M. B. | 467/1 | zrušení územní rezervy včetně návrhu místní komunikace a inženýrských sítí, zrušení návrhu plochy veřejné zeleně |
| 5 | p. D. V. | 552 | výstavba rodinného domu – plocha bydlení |
| 6 | p. J. S. | 445 | výstavba rodinného domu – plocha bydlení |
| 7 | p. L. B. | 15/1 | souhlas, aby pozemek byl nadále veden v ploše pro bydlení Bo – plocha bydlení v platném ÚP |
| 8 | p. M. S. a p. M. S. | 551 | výstavba rodinného domu - – plocha bydlení |
| 9 | p. M. N. | 245/1, 245/2 | vymezit p.č. 245/1 jako pole, p.č. 245/2 jako zahradu |
| 10 | obec Podolí | 101/1 | vymezit část parcely pro výstavbu ČOV – plocha pro vodní hospodářství |

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch – VÝPOČET POTŘEBY NOVÝCH BYtů

tab.6   Prognóza obyvatelstva Olomouckého kraje do r. 2070

| rok | 2022 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2060 | 2070 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olomoucký kraj | 629 904 | 625 671 | 615 610 | 603 064 | 590 257 | 577 953 | 566 015 | 540 053 | 509 518 |

Pramen: ČSÚ, Projekce obyvatelstva v krajích ČR - do roku 2070

tab.7   Vývoj počtu obyvatelstva v obci Podolí

| rok | 2001 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podolí | 197 | 214 | 225 | 225 | 222 | 212 | 207 | 210 | 210 | 215 |

Pramen: ČSÚ, data k 31.12., pro rok 2020 data k 1.1.

Dle podkladů ČSÚ byl stav k 30.4.2021 215 obyvatel.

tab.8   Vývoj domovního a bytového fondu v letech 1930 až 2011

| Počet domů |
| --- |
| 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2011 | 2022 |
| 59 | 59 | 60 | 58 | 61 | 64 | 73 |

Pozn.: počet domů trvale obydlených

Počet obydlených bytů v roce 2011 – 64.

tab.9   Vývoj počtu dokončených bytů  obci

| rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podolí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pramen: ČSÚ

Dle prognózy bude počet obyvatel v Olomouckém kraji stagnovat nebo spíše mírně klesat, v Podolí v posledních letech počet obyvatel mírně stoupal. Pro výpočet potřeby bytů do r. 2035 je uvažováno počet obyvatel 205  (k 1.1.2022) a počet trvale obydlených bytů 73 (stav k 1.1.2022).

##### Potřeba nových bytů do r. 2035:

počet obyvatel:		205

trv. obydl. byty:		73

Při návrhu počtu nových bytů je třeba vzít v úvahu stáří a kvalitu stávajícího bytového fondu, počet cenzových domácností, přebydlenost bytů a předpokládaný úbytek bytů (asanace):

Dle celostátních prognóz lze očekávat tyto tendence v bydlení:

- počet domácností se bude zvyšovat

- nejvíce se zvýší počet domácností jednotlivců

- předpokládá se odpad bytového fondu cca 0,3%

- míra soužití zůstane na stejné úrovni

Dle této prognózy by byla v Podolí potřeba bytů:

- obložnost1)							2,60 osob/byt

- potřeba bytů pro 205 obyvatel při 10% soužití cenzových domácností:	58 bytů

205 : 2,60 = 78,8 (zaokrouhleno na 79)

10% z 205 = 20,5 (zaokrouhleno na 21)

79 – 21 = 58

- disponibilní počet bytů v r. 2035 (odečten odpad ve výši 15*0.003*517)	73 -3 = 70 bytů

13*0.003*73 = 2,847 = 3 (po zaokrouhlení)

13 = počet let (2022 – 2035), 0,003 = % odpadu, 73 = trv. obydl. byty

- cca do r. 2035 je potřeba							3 byty

73 –70 = 3

Pro období do r. 2035 je dle výpočtu potřeba navrhnout nové plochy pro bydlení. Reálné požadavky na výstavbu rodinných domů jsou výrazně vyšší.

Je zájem vytvořit územní podmínky pro rozvoj ploch bydlení i vzhledem k blízkosti města Přerova.  Plochy pro bydlení vymezit v rozsahu pro cca 20 nových bytů (resp. rodinných domů).

Nárůst bytů v platné dokumentaci je 27,39 %, což převyšuje standardy územního plánování. Je zapotřebí prověřit reálnost zástavby ve stávajících lokalitách.

#### plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost

Obec má minimální základní občanskou vybavenost, a to obecní úřad.

V obci se nachází hřbitov.

Spádovost za vyšší občanskou vybaveností je stabilizovaná na Přerov.

V současné době není potřeba nové návrhové plochy.

#### plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

V obci Podolí se nachází výletiště i hřiště.

V platné územně plánovací dokumentaci není navržena žádná návrhová plocha, a ani žádná není požadována.

#### Plochy rekreace

V obci jsou stabilizované plochy rekreace a sportu (Rs) a plochy individuální rekreace (Ri). V platné územně plánovací dokumentaci není navržena žádná návrhová plocha ani žádná není požadována.

#### plochy výroby a skladování

V obci se nenachází plochy výroby a skladování, v platné územně plánovací dokumentaci není navržena žádná návrhová plocha, a ani žádná není požadována.

#### plochy veřejných prostranství

V platné územně plánovací dokumentaci nejsou vymezeny plochy veřejných prostranství, jsou pouze vymezena parkoviště, garáže a dopravní plochy patřící ke komunikacím. V rámci řešení ÚP vymezit stávající plochy veřejných prostranství a navrhnout nové, v souvislosti s vymezením zastavitelných ploch a zajištěním prostupnosti území.

#### plochy veřejné zeleně

V platné územně plánovací dokumentaci jsou vymezeny stávající a navržené plochy. Prověřit funkčnost stávajících ploch a potřebnost nových.

#### plochy zeleně – soukromá a vyhrazená

Budou vymezeny plochy zahrad v zastavěném území.

#### plochy dopravní infrastruktury – silniční

Budou vymezeny plochy silnic III. třídy. Jiné plochy s tímto způsobem využití se na katastru nenachází.

#### plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace

Bude vymezena základní síť účelových komunikací.

#### plochy technické infrastruktury

Na území obce nejsou vymezeny stávající plochy technické infrastruktury. Bude prověřena a vymezena plocha pro umístění čistírny odpadních vod, dle aktuálně zpracovávané dokumentace.

Vyhodnocení, problémy k řešení

vzájemné vztahy urbanistických funkcí v území jsou vyvážené

- prověřit stávající návrhové plochy bydlení

- vymezit nové plochy bydlení (rodinné domy) po prověření požadavků

- aktualizovat zastavěné území

# Veřejná infrastruktura

## Dopravní infrastruktura

Z PUR ČR ve znění aktualizace č.1,2,3, 4 a 5 nevyplývá žádný požadavek.

Ze ZÚR OK ve znění aktualizace 1, 2a, 2b, 3 a 4 vyplývají požadavky:

- Akceptovat v řešeném území tahy základní komunikační sítě – silnici II. a III. třídy

Plochy komunikací jsou součástí ploch veřejných prostranství (zahrnují plochy obslužných komunikací, přilehlé chodníky, veřejná prostranství, odstavná a parkovací stání a plochy doprovodné zeleně). Jedná se o veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží místní dopravě v zastavěném území.

Železniční doprava

Obcí neprochází žádná železniční trať.

Silniční doprava

Katastrálním územím obce prochází silnice:

II/150 I		přemostění vodoteče - Čechy

III/01860		Želatovice - Podolí

Z Územního generelu dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje nevyplývají v řešeném území žádné požadavky.

Stávající silnice II. a III. třídy je pouze lokálního významu s nízkou intenzitou dopravy. Silnice jsou v území stabilizovány.

Stávající místní komunikace jsou v území stabilizovány. Pro dopravní obslužnosti návrhových ploch a rozvojových lokalit bude prověřena potřeba nových místních komunikací.

Veřejná doprava – dopravní obslužnost území

Autobusová doprava

Autobusová doprava je v obci zajištěna  linkami IDS Olomouckého kraje, které umožňují spojení do Přerova a okolních obcí. Autobusová doprava je pro obsluhu obce dostatečná a vyhovuje. V obci je autobusová zastávka – Podolí, rest.

nemotorová doprava

Obcí neprochází žádná turistická trasa.

Cyklistické trasy:

Řešeným územím prochází cyklotrasy:

- 6239 Pobečví

- 6062 Přerov - Bystřice pod Hostýnem

Z „Územní studie rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje“ nevyplývají v řešeném území žádné požadavky.

statická doprava (parkování)

Plochy pro parkování a odstavení vozidel jsou řešeny v rámci stávajících ploch veřejných prostranství a v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, které plochy pro parkování a odstavení vozidel připouštějí.

Parkování a odstavení vozidel je řešeno individuálně na soukromých pozemcích.

U rozvojových ploch, bude řešeno parkování v rámci těchto ploch s kapacitou dle konkrétního počtu účelových jednotek tak, aby nedocházelo k zatěžování veřejných prostranství dopravou v klidu.

Bude prověřena doprava v klidu – dostatečné odstavné a parkovací plochy, doplnění parkovacích ploch navrhnout pro stupeň automobilizace 1 : 2,5.

dopravní zařízení

V řešeném území se nenachází čerpací stanice pohonných hmot.

hospodářská doprava

V řešeném území se nachází několik územně stabilizovaných tras zpevněných i nezpevněných účelových komunikací. Síť účelových komunikací zajistí mimo prostupnost krajiny i dopravní obsluhu všech pozemků.

Letecká doprava

V řešeném území se nenachází vzletové a přistávací plochy pro leteckou dopravu, ale zasahují do něj ochranná pásma.

V řešeném území se nachází plocha zemědělského letiště.

Vodní doprava

V řešeném území se nenachází plocha územní rezervy pro realizaci průplavního kanálu D-O-L.

Ochranná pásma

Ochranné silniční pásmo mimo zastavěné území obce je u silnic II. a III. třídy 15 m od osy vozovky.

Vyhodnocení, problémy k řešení:

- respektovat stávající silnice II. a III. třídy

- navrhnout místní komunikace k novým návrhovým lokalitám

## Technická infrastruktura

Zásobování vodou

zdroje vody

Obec je zásobována z skupinového vodovodu Přerov – větev Pavlovice. Zdrojem je prameniště Troubky.

zásobovací systém

Z JÚ Troubky, z úpravny vody, je voda čerpána do vodojemu Švédské Šance 2x5000 m3 s max. hlad. 277,0 m n.m. Pavlovická větev vede odbočkou z Moštěnické větve (tedy gravitace z vodojemu Švédské Šance) přes Beňov, Prusy, které zásobuje pitnou vodou a přes čerpací stanici Želatovice do vodojemu Tučín 1x 400 m3 s kótou max. hladiny 305,50 m n.m., a dalším systémem až do Pavlovic u Přerova. Z vodojemu Tučín vede gravitační řad do obce Podolí.

Vodovodní řady byly budovány postupně (1985 – 2011), v současnosti je docíleno úplné pokrytí obce. Zásobovací řady veřejného vodovodu pokrývají celé zastavěné území – je zásobován bytový fond, občanská vybavenost.

Z hlediska profilů stávajícího potrubí jsou vodovodní řady pro zásobování obyvatelstva, občanské vybavenosti vyhovující.

Z požárního hlediska jsou stávající profily (DN 80 až DN 100) vodovodních řadů vyhovující, na vodovodní síti jsou osazeny požární hydranty.

Zdroje požární vody dle požárního řádu obce jsou:

- umělý vodní zdroj – požární nádrž na návsi

- umělý vodní zdroj – mokrý poldr

tlakové poměry

Tlakové poměry jsou pro stávající systém vyhovující. Obec je zásobována v jednom tlakovém pásmu, a to pomocí z VDJ Tučín.

akumulace vody

Akumulace je vyhovující.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje:

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

Ochranné pásmo vodovodních řadů:

- Ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí.

- Ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm  2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí.

- U vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným Povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Odkanalizování

stoková síť

Obec Podolí leží po obou stranách Podolského potoka. Kanalizace v obci byla budována postupně pouze dešťová a netvoří ucelený systém. Kanalizaci tvoří sedm kanalizačních větví, které jsou zaústěny jednotlivě do Podolského potoka.
Celá stávající kanalizace pro veřejnou potřebu je vybudována z betonového potrubí DN 300, DN 400, DN 500 a DN 600, za použití typových i atypických šachet či objektů. Napojení obyvatel na kanalizaci je provedeno jednotlivými kanalizačními přípojkami, případně dešťovými svody, hloubka kanalizace je dána charakterem stoky a její polohou k vodoteči. Hloubka se pohybuje v rozmezí od 0,75 metru po 1,8 metru.

čistírna odpadních vod:

V řešeném území není vybudována čistírna odpadních.

Obec má zpracovanou dokumentaci ke stavebnímu povolení – Splašková kanalizace a ČOV Podolí, HYDRO – EKO Přerov, 10/2020, která není v souladu s koncepcí zpracovanou s PRVK.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje

PRVK řeší koncepci odkanalizování takto: Ve výhledu se předpokládá s vybudováním oddílné kanalizace, zakončené na 4 - 5 ČOV – Toto řešení je prostorově nejméně náročné, napojení jednotlivých producentů přes přípojky a částečné stoky k jednotlivým ČOV s využitím stávající kanalizace obce. V nepřipojených oblastech bude kanalizace řešena individuálně.

Splašková kanalizace bude provedena z materiálu PVC dimensí dle jednotlivých kanalizačních stok DN 250, přípojky pak DN 150. Jedná se nahrazení stávajícího systému s vypouštění vyčištěných odpadních vod do stávající kanalizace.

ochranné pásmo kanalizačních sběračů:

- Ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm - 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí.

- Ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí.

- U kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Zásobování plynem

Obec Podolí je zásobována zemním plynem ze středotlakého systému obce Želatovice. Z VTL regulační stanice (Želatovice) je vyveden STL plynovod, který přivádí zemní plyn do Želatovic a dále do obce Podolí.

Rozvody jsou realizovány v systému středotlak.

VTL plynovod nad 40 barů

Řešeným území prochází trasa VTL plynovodu nad 40 barů.

VTL plynovody do 40 barů

Řešeným území prochází trasa VTL plynovodu do 40 barů.

STL plynovody

V obci jsou vybudovány STL plynovody rozvádějící zemní plyn k jednotlivým nemovitostem.

NTL plynovody

V obci nejsou provozovány NTL plynovody.

Ochranná pásma plynovodů:

Ochranná pásma:

| Druh plynového zařízení | ochranné pásmo [m] |
| --- | --- |
| u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně umístěných v zastavěném území obce (na obě strany od půdorysu) | 1 |
| u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně umístěných mimo zastavěné území obce (na obě strany od půdorysu) | 2 |
| u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni nad 4 bar do 40 bar včetně (na obě strany od půdorysu) | 2 |
| u plynovodů nad 40 bar (na obě strany od půdorysu) | 4 |
| u technologických objektů (na každou stranu od objektu) | 4 |

Bezpečnostní pásma:

| Druh plynového zařízení | bezpečnostní pásmo [m] |
| --- | --- |
| VTL plynovody nad 40 barů nad DN 700 | 160 |
| VTL plynovody do 40 barů nad DN 500 | 20 |

Zásobování elektrickou energií

nadřazené sítě a zařízení zvn a vvn

Řešeným územím prochází nadřazená trasa nadzemního vedení zvn 400 kV.

sítě a zařízení vn 22 kV

Území obce je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV z nadzemního vedení s napětím 22 kV.

Na řešeném území je v provozu celkem 1 sloupová trafostanice zásobující el. energií distribuci i soukromý sektor. Toto zařízení jsou v dobrém stavu a vyhovuje současným požadavkům na zajištění odběrů.

Distribuční síť nízkého napětí – nn

Rozvody nízkého napětí jsou provedeny jak kabelovými vedeními, tak venkovními nadzemními vedeními na betonových sloupech podél komunikací. Odtud jsou závěsnými kabely napojeny přes střešníky jednotlivé rodinné domy. Ukončení kabelů venkovního vedení je v pojistkových skříních na jednotlivých objektech, v pilířích na hranici parcely nebo ve skříních na sloupech.

Mechanický i přenosový stav nadzemní venkovní sítě je dobrý a vyhovující. Současným potřebám odběrů síť NN vyhovuje.

Ochranná pásma:

| Druh zařízení | Ochranné pásmo [m] pro vedení realizovaná: |
| --- | --- |
|  | *do 31. 12. 1994 | **od 1. 1. 1995 | ***od 1. 1. 2001 |
| Nadzemní vedení |
| napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: |  |  |  |
| bez izolace | 10 | 7 | 7 |
| s izolací základní | - | - | 2 |
| závěsná kabelová vedení | - | - | 1 |
| napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně | 15 | 12 | 12 |
| napětí nad 110 kV a do 220 kV včetně | 20 | 15 | 15 |
| napětí nad 220 kV a do 400 kV včetně | 25 | 20 | 20 |
| napětí nad 400 kV |  | 30 | 30 |
| Podzemní vedení |
| napětí do 110 kV včetně | 1 | 1 | 1 |
| napětí nad 110 kV | - | 1 | 3 |
| Elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí |
| stožárové | 10 | 7 | 7 |
| kompaktní a zděné | 30 | 20 | 2 |
| vestavěné | 30 | 20 | 1 |

*	podle vládního nařízení č. 80/1957

**	podle zákona 222/1994 Sb. v platném znění

***	podle zákona 458/2000 Sb. v platném znění

Zásobování teplem

V obci není vybudován centrální tepelný zdroj, pro vytápění, ohřev vody a vaření se používá převážně zemní plyn. Zásobování teplem v rodinných domech je zajišťováno individuálně. V omezené míře je jako topné medium používáno pevné palivo a elektrická energie.

elektronické komunikační vedení a zařízení

telekomunikace a radiokomunikace

Poštovní služby jsou pro řešené území zajišťovány na poště v obci Želatovice.

Telefonní účastníci jsou napojeni na digitální ústřednu s dostatečnou kapacitou. MTS v obci je provedena nově kabelovým vedením v zemi. Kabely jsou uloženy v zemi včetně přípojek do objektů.

Nad řešeným územím neprocházejí elektronické komunikační sítě – paprsky radioreléových tras veřejné komunikační sítě.

Ochranná pásma:

Ochranné pásmo elektronických komunikačních vedení – 1,5 m na obě strany od půdorysu.

Obnovitelné zdroje energie

V řešeném území nejsou v současnosti obnovitelné zdroje energie využívány.

Územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje správní území obce hodnotí z hlediska umisťování větrných elektráren částečně jako nepřípustné a částečně jako podmíněně přípustné – s ohledem na charakter území a omezení v území nenavrhovat plochy pro umístění větrných elektráren ani farmy větrných elektráren.

Odpadové hospodářství

Komunální odpad je pravidelně svážen na řízenou skládku TKO. V obci není provozován sběrný dvůr.

Vyhodnocení, problémy k řešení

Obec Podolí je zabezpečena z hlediska technické infrastruktury (vodovod, plynovod, elektrická energie, elektronická komunikační vedení a zařízení), chybí odkanalizování a likvidace odpadních vod.

- řešit systém odkanalizování a likvidace odpadních vod, zapracovat dokumentaci ke stavebnímu povolení

- napojit rozvojové plochy na stávající technickou infrastrukturu

- stanovit potřebný elektrický příkon pro rozvojové plochy bydlení a případně navrhnout nové trafostanice

# Vyhodnocení podmínek životního prostředí

### Horninové prostředí a geologie

těžba nerostných surovin

Dobývací prostory a chráněná ložisková území nejsou v řešeném území vymezeny.

V řešeném území se nenachází ložisko nerostných surovin a prognózní zdroj.

sesuvná a poddolovaná území

V řešeném území nejsou evidována poddolovaná území ani sesuvná území.

Hydrologie a vodní režim

Hydrologické poměry: území náleží do povodí Dunaje. Území odvodňuje vodní tok Podolský potok, který se vlévá do Moštěnky v sousední obci Beňov.

##### tab.10 Seznam toků (Centrální evidence vodních toků)

| ID toku, vodní linie | název vodního toku, vodní linie | správce vodního toku |
| --- | --- | --- |
| 10189029 | Podolský potok | Povodí Moravy, s. p. |
| 10194739 | * |  |

V řešeném území se nacházejí rozsáhlé meliorační plochy.

seznam nádrží

V řešeném území se nachází bezejmenné rybníky – mokrý poldr a požární nádrž.

opatření proti povodním a erozi

V řešeném území není stanoveno záplavové území.

Míra ohrožení erozí na území obce je dána morfologickými, geografickými, hydrologickými, agrotechnickými a pedologickými charakteristikami daného území. Na většině území se nachází půda mírně ohrožená erozí.

V území se nachází meliorační plochy.

Vyhodnocení, problémy k řešení

- řešit problematiku erozního ohrožení půdy – vymezit plochy vhodné pro protierozní opatření – zatravnění, a to na základě zpracované studie krajiny.

Hygiena prostředí

hygiena ovzduší (inverze, polétavý prach, zápach…)

V řešeném území nacházejí tyto potenciální zdroje znečištění ovzduší:

- silniční doprava

- domovní vytápění

čistota vod

V obci není vybudovaná splašková kanalizace, odpadní vody, předčištěné v septicích, jsou vypouštěny do místního recipientu – Podolský potok. Povrchové i podzemní vody mohou být znečišťovány splachy hnojiv a pesticidů ze zemědělské výroby.

území zasažená hlukem a vibracemi

Řešené území není zasaženo hlukem z významných hlavních silniční tahů, nejedná se o průjezdnou obec. Území je zatíženo hlukem pouze z lokální silniční dopravy.

výskyt radonu z podloží

Dle map radonového indexu je v celém řešeném území nízký radonový index.

staré ekologické zátěže

Dle Národní inventarizace kontaminovaných míst a evidence SEKM (systém evidence kontaminovaných míst) se v řešeném území nachází tři staré ekologické zátěže:

- skládka nad podolským rybníčkem. Jedná se o nepovolenou skládku v lesíku, nutný je realizovat průzkum kontaminace,

- IND_33379, neprozkoumáno, vyloučená lokalita (tříděný stavební odpad - dočasná skládka druhotného materiálu na panelové podkladní ploše. Dříve skládka balíků sena a slámy. Travní plocha nouzového letiště),

- DTS 3536 Podolí-Podolí - . Distribuční transformační stanice (DTS) evidovaná pod číslem 3536. Trafostanice nebyla při průzkumu lokalit v rámci Doplňku analýzy rizik SEZ SME v roce 2010 vytypována pro realizaci podrobného průzkumu pro ověření podezření na kontaminaci NEL a PCB. V současnosti (2020) je na lokalitě původní zařízení kompletně inovováno.

Vyhodnocení, problémy k řešení

- prověřit možnosti řešení staré ekologické zátěže

Ochrana přírody a krajiny

NATURA 2000

V řešeném území se nenachází lokality soustavy Natura 2000.

zvláště chráněná území

V řešeném území se nenachází maloplošně chráněné území.

památný strom

Památný strom se v řešeném území nenachází.

přírodní park

Přírodní park se v řešeném území nenachází.

Územní systém ekologické stability

Návrh lokálního (místního) ÚSES je pro řešené území zpracován v platném ÚPO. Ve vztahu k nadregionálnímu a regionálnímu ÚSES jsou podstatné schválené Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR). Podle této dokumentace katastrem prochází regionální biokoridor RK 1539. Biokoridor je nefunkční a je do něj vloženo lokální biocentrum.

Aktuálnost vymezení lokálního ÚSES v Územně analytických podkladech SO ORP Přerov a jeho návaznost na okolní katastrální území bude nutno prověřit v návrhu územního plánu.

Skladebné části lokálního ÚSES jsou vymezeny v jižní a západní části řešeného území, lokální větev se napojuje na regionální. Místní ÚSES reprezentuje lesní společenstva v relativně sušších polohách a je nefunkční, biocentrum na jihu katastru zahrnuje pouze menší plochy zeleně. Část lokálního biokoridoru v západní části je vedena podél Podolského potoka.

Vyhodnocení, problémy k řešení:

V rámci utváření krajinného rázu prověřit:

- prověřit návaznosti všech prvků ÚSES na okolní katastrální území

- zajistit soulad ÚSES s KPÚ

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

#### Zemědělský půdní fond (ZPF)

tab.11 Struktura zemědělské půdy (v ha) na katastru obce dle evidence ČSÚ k 31. 12. 2020

| název obce | celková výměra | orná půda | zahrady | ovocný sad | trvalý travní porost | zemědělská půda celkem | vodní plochy | PUPFL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podolí | 216,2 | 148,1 | 13,8 | 1,7 | 15,7 | 179,3 | 1,5 | 3 |

kvalita zemědělské půdy

Kvalita zemědělské půdy je nadprůměrná. Obec je historicky založena na kvalitní půdě II. třídy ochrany, která v celém řešeném území dominuje. V menší míře jsou zastoupeny půdy nižší kvality, a to zejména III. a IV. třídy ochrany. Rozsáhlejší plochy se nachází v jižní a východní části obce. Půda V. třídy ochrany se vyskytuje pouze na dvou drobných lokalitách v severní části řešeného území. Zastavěné území obce leží ve II. třídě ochrany ZPF, pouze menší část na jihu spadá do III. třídy ochrany, rozvoj obce mimo půdu vyšší kvality je tak možný pouze v této oblasti. U rozvojových ploch navržených na zemědělských půdách II. třídy ochrany musí být v souladu s platnou legislativou zdůvodněn veřejný zájem na změně využití území, který převýší veřejný zájem na ochraně ZPF II. třídy ochrany.

zemědělské půdy zastoupené v řešeném území

| HPJ 07 | Smonice modální a smonice modální karbonátové, černozemě pelické a černozemě černické pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, celoprofilově velmi těžké, bezskeletovité, často povrchově periodicky převlhčované |
| --- | --- |
| HPJ 08 | Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve vyšší sklonitosti |
| HPJ 10 | Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší |
| HPJ 11 | Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčních hlínách (prachovicích), středně těžké s těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vlhkostními poměry |
| HPJ 14 | Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových hlínách (prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsí, středně těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry |
| HPJ 20 | Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středně skeletovité, často i slabě oglejené |
| HPJ 22 | Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející |
| HPJ 24 | Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných svahovin karbonátosilikátových hornin - flyše a kulmských břidlic, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, se střední vododržností |
| HPJ 49 | Kambizemě pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, pararendziny kambické a pelické oglejené a pelozemě oglejené na jílovitých zvětralinách břidlic, permokarbonu a flyše, tufech a bazických vyvřelinách, zrnitostně těžké až velmi těžké až středně skeletovité, s vyšším sklonem k dočasnému zamokření |
| HPJ 58 | Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé |
| HPJ 68 | Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim |

##### Odvodnění zemědělských půd

V řešeném území se nacházejí plochy meliorací.

#### Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL)

Rozloha lesních porostů dosahuje výměry cca 3 ha, což představuje cca 1,4 %.

Vyhodnocení, problémy k řešení:

- v rámci utváření krajinného rázu prověřit možnosti posílení vyššího podílu vegetačních krajinných prvků v krajině

- prověřit a řešit negativní projevy vodní eroze a prověřit možnosti její eliminace

# Zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území

Viz grafická část – výkres č. 1 a kap. E.3 Využití zastavěného území, územní předpoklady rozvoje sídla.

### Požadavky na vymezení zastavitelných ploch

Bude zachována kontinuita se stávající platnou dokumentací, návrhové plochy budou upřesněny dle skutečných požadavků a potřeb obce.

prověřit využitelnost a potřebnost zastavitelných ploch bydlení navržených v územním plánu

vymezit nové plochy pro cca 20 RD (rodinné domy) po prověření požadavků

upřesnit vymezení plochy technické infrastruktury

### Požadavky na plochy přestavby

Z průzkumů a rozborů nevyplynuly požadavky na plochy přestavby – bude upřesněno při vlastním zpracování návrhu územního plánu.

### Požadavky na koncepci dopravní a technické infrastruktury

- navrhnout místní komunikace k novým návrhovým lokalitám

- prověřit dopravní prostupnost území účelovými komunikacemi, aktualizovat dle Komplexní pozemkových úprav

napojit rozvojové plochy na stávající technickou infrastrukturu

navrhnout systém odkanalizování a likvidace odpadních vod, zapracovat dokumentaci ke stavebnímu povolení

navrhnout plochu pro umístění čistírny odpadních vod

stanovit potřebný elektrický příkon pro rozvojové plochy bydlení a případně navrhnout nové trafostanice

### Požadavky na řešení nezastavěného území

- v rámci utváření krajinného rázu prověřit možnosti posílení vyššího podílu vegetačních krajinných prvků v krajině

- prověřit a řešit negativní projevy vodní eroze a prověřit možnosti její eliminace

# Footnotes

1)	Ve vyspělých zemích EU se hodnota průměrného počtu obyvatel na jeden trvale obydlený byt (obložnost) pohybuje v současnosti okolo hodnot 2,0 - 2,4 obyvatel/byt, průměrná obložnost bytů v ČR je cca 2,6 (zdroj MMR).

V řešeném území je hodnota  obložnosti bytů cca 2,6 a počítá se s ní i k roku 2025. Navržená hodnota 2,6 je v souladu s trendem ČR i EU, kde dochází k setrvalému poklesu obložnosti bytů.